Технические характеристики cамосвал Камаз 65115 (15 тонн):

| Весовые параметры и нагрузки, а/м |
| --- |
| Снаряженная масса а/м, кг | 10050 |
| Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 4250 |
| Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 5800 |
| Грузоподъемность а/м, кг | 15000 |
| Полная масса, кг | 25200 |
| Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 |
| Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
| Полная масса прицепа, кг | 13000 |
| Двигатель |
| Модель | 740.51-260 (Евро-2) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 180 (245) / 2200 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 191 (260) / 2200 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1059 (108) / 1200-1400 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объём, л | 10,85 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
| Степерь сжатия | 16,5 |
| Система питания |
| Вместимость топливного бака, л | 250 |
| Коробка передач |
| Тип | механическая, десятиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Передаточные числа на передачах | 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 -2,04 / 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02 |
| Колеса и шины |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода | 7.5-20 (190-508) |
| Размер шин | 11.00 R20 (300 R508) |
| Самосвальная платформа |
| Объем платформы, куб. м | 8,5 или 11 |
| Угол подъема платформы, град | 60 |
| Направление разгрузки | назад |
| Общие характеристики |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
| Угол преодол. подъема, не менее, % | 25 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 9 |
| Примечание | характеристики автомобиля полной массой 25200 кг |
| Электрооборудование |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Сцепление |
| Тип | диафрагменное, двухдисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Главная передача |
| Передаточное отношение | 5,43 или 5,94 |
| Кабина |
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Исполнение | без спального места |
| Тормоза |
| Привод | пневматический |
| Диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |