## Технические характеристики КАМАЗ 55102

| Колесная формула | 6х4 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность | 7 000 кг |
| Объем платформы | 15,8 куб.м |
| Самосвальная платформа | с надставными бортами |
| Направление нагрузки | назад |
| Снаряженная масса автомобиля | 8 630 кг |
| Полная масса автомобиля | 15 630 кг |
| Двигатель | КАМАЗ 740.11 (240) |
| Мощность двигателя | 176 кВт (240 л.с.) |
| КПП | КАМАЗ 15, 10 ступеней |
| Сцепление | фрикционное, сухое, двухдисковое |
| Подвеска | рессорная |
| Кабина | низкая дневная |
| Топливный бак | 250 л |
| Предпусковой подогреватель | ПЖД 15.8106-01 |
| Колеса | дисковые |
| Шины | 10.00 R 20 |

Модификация КАМАЗ-55102-063-15

7 т, V=16м3, двигатель 240 л.с., 6х4, фаркоп и пневмогидроэлектровыводы для работы с прицепом, надставные борта, предпусковой подогреватель, бак 210 л, АБС